## Slide 1
DSP技术及应用课程设计答辩
2026年6月22日
陈可
费雅轩 李汶骏 刘星华 肖翀 叶海锋 郑乐阳 朱煜程 朱怡圆 朱云天 周汉臣
基于 MATLAB/Simulink 的机器人端
无线控制系统设计

## Slide 2
目录/Contents
01
系统架构
04
射频集成模块设计与仿真
03
视频采集模块设计与仿真
02
驱动控制模块设计与仿真
05
系统总结
06
审查机制与设计结论

## Slide 3
一、系统架构
双向无线传输需求
视频信息上行：捕获机器人周边环境视频并回传，供远程控制端进行状态识别与判断。
控制命令下行：机器人端需实时、准确接收远程端的无线控制指令。
各链路核心技术要求
视频链路：要求带宽足够（3M 以上），支持 H.264 等压缩格式的高效传输。
电机控制：追求高可靠性与强实时性，确保电机转速、方向的精准响应。
射频链路：满足甚高频（40MHz-200MHz）多频带工作，确保 10公里以上 的长距离与稳定通信。
设计实施方案调整
说明：本次设计专注于系统级仿真验证，不使用 Vitis 进行硬件开发。
仿真环境：本设计采用 MATLAB R2025a / Simulink 进行全系统的数字化仿真与实现。
设计目标

## Slide 4
总体系统架构
命令下行流：
VHF天线接收→射频模块解调→DSP主控核心→电机驱动器执行。
数据上行流：
摄像头捕获环境视频→外置H.264编码器压缩→射频模块调制→VHF天线回传。
核心控制中枢：
TMS320F28379D DSP 负责电机闭环算法，并作为全局总线枢纽调度数据和监测状态。
一、系统架构
机器人端
远程端

## Slide 5
分层系统总模型
一、系统架构
驱动控制时域闭环：目标转速经 DSP 算法、PWM 驱动电机，其状态（转速/电流）经传感采集向回反馈至算法，形成闭环。
视频通信数据开环：视频缓冲区输出的 H.264 视频流单向向左注入 VHF 射频信道，模拟远距离无线传输。
全局性能多维监测：电机状态、视频链路、射频信道三路指标向中间汇总至全局监测器，判定系统自洽性。
沙盘模型复杂度：全分层结构包含 83 个 block 和 74 条信号线，完全由底层参数脚本驱动仿真。

## Slide 6
基于驱动与调度需求的 TI TMS320F28379D 选型
二、驱动控制模块设计与仿真
动模块核心需求
电机高实时性与可靠性控制
速度与位置信号精确反馈
传感器电流与母线电压采集
视频与射频模块的控制交互
对应外设与选型考量
双核C28x+CLA协处理器，满足精密闭环算法超低延迟需求
内置高精度eQEP模块，直接读取电机正交编码器数据
内置多路高速ADC，支持多路同步采样与硬件级保护机制
丰富的SPI/SCI(UART)/CAN工业总线接口

## Slide 7
二、驱动控制模块设计与仿真
驱动器控制模块硬件电路
双线异构解耦：拆分高速前向图像数据链、纵向电机控制闭环链两条独立通路，高带宽视频图像数据流由专用硬件通路独立处理，完全不占用 DSP 内核算力，保障电机控制链路实时性，电机驱动为带转速、电流双反馈的完整闭环控制系统
纵向实时闭环驱动链路：前向功率执行通路：DSP 输出 ePWM/HRPWM 高精度调制脉冲，PWM 信号送入隔离驱动模块做电平隔离与死区保护，MOSFET 功率桥输出功率电流驱动电机运转
纵向实时闭环驱动链路：反向反馈采集通路：电机运行过程中同步产生两类反馈信号，独立回送至 DSP，构成完整闭环调节与硬件保护机制：QEP 编码器转速 / 位置数字反馈＋ADC 电枢电流 / 母线电压模拟采样反馈

## Slide 8
电机控制算法架构
二、驱动控制模块设计与仿真
离散 PID 架构
采用标准的并行 PID 结构。利用z域离散算子实现积分与差分运算，确保算法在 DSP 环境下的执行效率与动态响应速度。
抗饱和限幅环节
在控制量输出前设置 Saturation 模块，模拟物理母线电压极限，防止积分饱和导致的系统超调与硬件过载。
故障瞬间切断
通过底部故障逻辑链路，当过流信号触发时，末端乘法器实现“乘零”操作，实现纳秒级的软件停机保护。

## Slide 9
电机控制算法架构
二、驱动控制模块设计与仿真
离散 PID 架构
采用标准的并行 PID 结构。利用z域离散算子实现积分与差分运算，确保算法在 DSP 环境下的执行效率与动态响应速度。
抗饱和限幅环节
在控制量输出前设置 Saturation 模块，模拟物理母线电压极限，防止积分饱和导致的系统超调与硬件过载。
故障瞬间切断
通过底部故障逻辑链路，当过流信号触发时，末端乘法器实现“乘零”操作，实现纳秒级的软件停机保护。

## Slide 10
电机控制算法架构
二、驱动控制模块设计与仿真
离散 PID 架构
采用标准的并行 PID 结构。利用z域离散算子实现积分与差分运算，确保算法在 DSP 环境下的执行效率与动态响应速度。
参数定义：u(k)为第k次采样电压指令，e(k)为转速误差，Kp/Ki/Kd为PID整定参数，Ts为控制器固定采样周期。
简化电机仿真模型
模型参数：R/L为电枢阻抗参数，J/b表征机械惯性与阻尼特性，Kt/Ke为机电能量转换常数，TL代表外部负载转矩扰动。

## Slide 11
驱动控制模块仿真结果
二、驱动控制模块设计与仿真
核心动态指标：90% 上升时间为0.173 s，超调量为9.55%。
稳态控制精度：正向稳态误差仅为 0.95 rpm，能完美、平稳地跟踪约-600 rpm 的反转换向指令。
波形分析结论：换向瞬间电流和 PWM 占空比响应灵敏且能自适应收敛，证明闭环算法具备高可靠性与实时性。
边界声明：在输入电压 24V、存在理想负载扰动的 Simulink 理想环境中

## Slide 12
三、视频采集模块设计与仿真
视频采集模块硬件架构
双线异构解耦：系统打破传统单一处理瓶颈，解耦为“高速前向数据链”与“纵向总线控制链”，避免高带宽图像数据挤占实时控制资源。
前向高吞吐硬压缩：CMOS摄像头 采集的原始图像流经 MIPI接收 与 SDRAM帧缓存，直接注入外置硬件编码器完成 H.264 高倍率压缩。全过程不穿过 DSP 内核，实现主控计算免疫。
纵向轻量化配置调度：主控 DSP 仅通过 SPI/SCI 全局总线对前端芯片进行参数初始化，并对后端 射频发送缓存 的水位线和码率实施低频监测，扮演“全场调度员”角色。

## Slide 13
三、视频采集模块设计与仿真
DSP 的主控配置与数据流调度职能
阶段一：初始化配置（低频/单次）
基于 TI TMS320F28379D 原生 SPI/SCI 工业总线。
下发分辨率、帧率及编码参数控制字。
阶段二：运行态监控（实时/轻量）
以低频中断形式轮询。
实时监测射频发送缓冲区水位线与码率状态。
效益：算力开销降至最低，预留复杂信道下的动态反馈调度接口。

## Slide 14
三、视频采集模块设计与仿真
视频链路吞吐与缓存水位仿真
平均数据吞吐：平均视频载荷为 36.24 Mbps（折算约 4.53 MB/s），完美超出任务书“3 M以上”的要求。
流畅度指标：全仿真周期内丢帧数为 0，画面传输连续。
缓存安全性：最大缓存占用为 4.89 MB，无持续堆积、溢出或下溢趋势，证明缓冲区大小设计合理。
边界声明：在标准 H.264 压缩流、3M 带宽基线约束的仿真环境下

## Slide 15
四、射频集成模块设计与仿真
甚高频无线收发模块电路组成
模块硬件组成：模块包含 高速DAC/ADC、频率合成器、滤波器组、低噪声放大器（LNA）及功率放大器（PA）。
阻抗天线匹配：末端设计天线匹配电路，优化甚高频段（40MHz-200MHz）发射效率，确保能量最大化辐射。
模块解耦设计：该模块作为独立高频硬件，不占用 DSP 芯片资源进行射频设计。

## Slide 16
四、射频集成模块设计与仿真
多频带工作与多业务信道规划
时分多频带工作：天线工作在 40MHz-200MHz VHF 频段，发送视频与接收指令占用不同的独立频带，避免自扰。
控制链路策略：控制信号数据量小，分配窄带，优先保证低噪、抗干扰与绝对的可靠性。
视频链路策略：视频数据载荷大，分配宽带，优先保证高吞吐量与大带宽传输。
25kHz 控制链路
6MHz 视频链路
业务带宽配比 (吞吐量规模)
40MHz
120MHz
200MHz
控制信道
视频载荷信道
频域位置规划 (40MHz - 200MHz)

## Slide 17
四、射频集成模块设计与仿真
10公里远距离无线链路性能分析
下行控制信道：最低信噪比高达 61.56 dB，确保控制命令在远距离下实现零误差接收。
上行视频信道：最低信噪比稳定在 44.76 dB，完全保障了 36Mbps 视频流的解调门限要求。
误码分析结论：误码率（BER）仿真曲线收敛优异，证明该射频方案在 10km 传输边界内理论自洽。
边界声明：在自由空间损耗模型、10 km 理论通信距离的无线链路预算下

## Slide 18
五、系统总结
Chart: 系统级性能指标汇总
| 电机上升时间(s) | 电机超调量(%) | 视频数据载荷(MB/s) | 最大缓冲区占用(MB) | 最小控制信道信噪比(dB) | 最小视频信道信噪比(dB)
系列 1 | 0.17 | 9.55 | 4.53 | 4.89 | 61.56 | 44.76

## Slide 19
六、审查机制与设计结论
基于 Agentic Toolkit 的模型规范性审查
Simulink Agentic Toolkit (SATK) 规范审查
采用官方 SATK 工具链对全系统 83 个 Block 进行规范性扫描。审查内容涵盖：跨模块接口匹配性、信号采样周期一致性及离散时域行为等效性。审查结果显示接口错误率为 0%。
跨域工程自洽性校验
通过 shareMATLABSession 建立多维监测机制，验证了“电机负载扰动”与“射频信道衰落”极端工况下的数据闭环。结论证明：电机闭环稳定性与视频传输流畅度在规定物理边界内完全自洽。
数字化设计闭环
本设计完成了从“任务需求”到“数字化建模”再到“量化仿真”的完整闭环。模型逻辑严密，各项参数配置符合 TI C2000 系列 DSP 实际硬件特性，具备向硬件开发阶段迁移的理论基础。

## Slide 20
成员分工
费雅轩
PPT制作
PPT制作
辅助组长进行内容统筹规划
陈可
组长
负责整体方案统筹、系统总体架构设计、仿真流程协调
李汶骏
肖翀
郑乐阳
射频集成组
负责射频链路方案设计、
通信距离与传输性能仿真
周汉臣
朱煜程
朱云天
视频采集组
负责视频采集编码方案设计、
链路性能仿真与结果分析
驱动控制组
刘星华
叶海锋
朱怡圆
负责电机闭环控制算法设计、系统响应仿真与结果分析。

## Slide 21
敬请批评指正！